## Slide 1: 手语动作准确度评测技术路线
面向学习/训练场景的可解释评测系统 signLanguage 项目

## Slide 2: 问题定义
目标不是“识别用户在说什么”
目标是“评估动作像不像标准动作”
当前只做孤立词，不做连续语句翻译
输出包含：
  目标语义匹配结果
  0-100 分评分
  分项评分
  错误定位与建议

## Slide 3: 总体路线
摄像头 / 视频 -> MediaPipe Holistic 关键点提取 -> 关键点清洗、归一化、时序对齐 -> 标准动作库匹配 -> 细粒度差异分析 -> 评分与反馈输出
MVP：模板库 + 相似度检索 + 基础评分
增强：DTW 对齐 + 逐关节误差分析 + 错误定位

## Slide 4: 为什么选这条路
MediaPipe Holistic 实时性好，CPU 可跑
关键点表示比纯 RGB 更稳
FAISS 适合做粗召回，但不适合单独做最终评分
Transformer / ST-GCN 适合后续升级，不适合一开始就堆复杂度

## Slide 5: 系统架构
标准动作库 -> MediaPipe Holistic 提取关键点 -> 预处理与时序标准化 -> 粗匹配与精细比对 -> 评分与反馈输出
标准动作库：每个语义 3-5 个模板
粗匹配：找最像的候选样本
精细比对：找偏差点和偏差原因

## Slide 6: 核心模块
标准动作库
  语义、录制人、角度、速度、原始视频、关键点序列
特征表示
  优先手部 + 身体关键点
  面部作为可选增强分支
粗匹配
  L2、余弦相似度、FAISS 检索
精细比对
  逐关节误差
  时序对齐误差
  关键帧误差

## Slide 7: 评分思路
不只输出一个相似度
改为分项评分再汇总
建议分项：
手势准确度
肢体姿态准确度
时序一致性
流畅度
输出结果：
总分
等级
分项分
Top Errors

## Slide 8: 分阶段实施
阶段 1：MVP
MediaPipe 关键点提取
标准动作录制
特征保存与加载
FAISS 粗检索
基础相似度评分
阶段 2：评测增强
DTW 时序对齐
逐关节差异分析
分项评分
错误部位提示
阶段 3：模型升级
LSTM / GRU
Transformer
ST-GCN

## Slide 9: 数据策略
每个语义至少 3-5 个标准模板
同一语义要覆盖不同人、角度、速度
记录失败样本，不只保留“好看动作”
MVP 阶段建议先做 5-10 个词

## Slide 10: 风险与应对
模板太少
  增加标准样本数量
  使用多模板而不是单模板
动作速度不同
  使用 DTW 对齐
评分不解释
  输出分项分和偏差部位
噪声干扰大
  主体先用手部和姿态，面部分支独立建模

## Slide 11: 结论
先做“可解释的动作评测”
再做“更强的时序模型”
最稳妥的顺序：
  MediaPipe
  标准动作库
  FAISS
  DTW
  逐关节误差
  评分与纠错